Мы благодарны Вам за выбор наших напольных панелей. Для того, чтобы аксимально долго эксплуатировать приобретенные панели, перед началом монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАРАНТИЯ

Ламинированные напольные панели SWISS KRONO предназначены для применения в качестве отделочного материала для полов в жилых помещениях, а также в общественных помещениях, с устойчивыми климатическими условиями.  Оптимальные условия: температура 16-22° С, влажность воздуха 40 – 65%.

- Ламинированные напольные панели не следует устанавливать в помещениях, в которых уровень влажности воздуха превышает 65%, т.е. в ванных комнатах, саунах, прачечных и т.п.

- Ламинированные напольные панели SWISS KRONO могут быть установлены в помещениях с системой теплого пола.

- Напольные панели с классом истираемости AC3 можно монтировать в жилых помещениях со средней проходимостью.

Напольные покрытия с классом истираемости AC4 можно монтировать в жилых помещениях с высокой проходимостью и в общественных помещениях с небольшой проходимостью.

Напольные панели с классом истираемости AC5 можно монтировать в жилых помещениях с высокой проходимостью и общественных помещениях со средней проходимостью (за исключением танцевальных залов, спортзалов и т.д.).

- Напольные панели должны быть уложены согласно инструкции монтажа в закрытых помещениях, обогреваемых зимой до комнатной температуры (инструкция монтажа находится на этикетке, приложенной к упаковке напольных панелей или же на нижней стороне коробки).

- Для монтажа ламинированных панелей необходимы следующие инструменты и материалы:

- сертифицированная пароизоляционная пленка ПЕ (PE) ≥ 0,2 мм,

- выравнивающий подкладочный материал, предназначенный для применения под «плавающий пол», например выравнивающая подложка (толщиной до 3 мм) подкладочные плиты,

- монтажный набор (ложка-рычаг, дистанционные клинья),

- пила с мелкими зубьями, лобзик

- уровень длиной минимум 1,5м,

карандаш, линейка, рулетка, скотч устойчивый к воздействию влаги,

- плинтус SWISS KRONO (с монтажными скобами и отделочными аксессуарами).

- Основание, на котором будут устанавливаться ламинированные панели, должно быть ровным, сухим, прочным и чистым (неровности не должны превышать 2мм на 1 мм поверхности).  На подготовленное таким образом основание, следует уложить сертифицированную пароизоляционную пленку ПЕ толщиной минимум 0,2 мм внахлест (около 15 см) и склеить влагостойким скотчем.  Пароизоляционную пленку применяем также при монтаже панелей на пол с водяным подогревом. Производитель рекомендует пленку вывернуть на стены выше уровня уложенных панелей.  Далее укладываем выравнивающий подкладочный материал. Во время установки следуйте инструкции производителя используемых подкладочных материалов.

- Панели в оригинальной упаковке перед сборкой должны быть подвергнуты акклиматизации минимум 48 часов, в помещении, в котором будут укладываться (при температуре мин.  16° С и относительной влажности воздуха 40 – 65 %).

- Рекомендуем проверить напольные панели (перед и во время укладки) на наличие возможных механических повреждений и дефектов поверхности.  Во время монтажа очень важным является хорошее освещение пола.

- Уложенные панели создают, так называемый, «плавающий пол».  Поэтому нельзя его приклеивать, прибивать или другим образом прикреплять к основанию пола или стене (за исключением лестниц).

- Для оптимального визуального эффекта напольные панели рекомендуется укладывать вдоль главного источника света в помещении (перпендикулярно к окну). Каждый узор панелей состоит из 8-12 разных досок. Для обеспечения оптимального вида уложенных панелей, производитель рекомендует укладку панелей наперемен из четырех упаковок.

- Между полом и всеми неподвижными элементами (колонны, пороги, двери, трубы, стены, дверные и оконные коробки и т.д.) нужно оставить диллатационный зазор размером 10 мм. Для этого во время монтажа следует использовать дистанционные клинья. Напольные панели под действием колебаний температуры и влажности расширяются и сужаются.

- Передгвд началом монтажа панелей нужно просчитать ширину последнего ряда.  Она не может быть меньше, чем 50 мм.  Если эта величина меньше, то первый ряд панелей, с которого начинаем монтаж, должен быть соответствующим образом отрезан.

- При монтаже панелей толщиной от 6 до 10 мм, в помещениях длиной более 8 м или шириной более 6 м нужно оставить дополнительные дилатационные щели шириной 1-2 см, пропорционально на всей поверхности пола. Щели маскируем соответствующими планками. Планки нельзя прибивать, прикручивать или приклеивать к панелям. Напольные панели толщиной 12 мм могут быть установлены без дополнительных дилатационных щелей на поверхности 12 м на 10 м.

- Уход: загрязнения удаляем щеткой или пылесосом, используя насадку – щетку.  Можно также протирать пол влажной (не мокрой) тряпкой (плоская швабра) с добавкой средства по уходу за ламинированными панелями. Ни в коем случае нельзя поливать панели водой, полировать воском, струей водяного пара, пастами, концентрированными моющими средствами или чистящими порошками.

- Пол во время эксплуатации следует предохранять со стороны входа (извне) при помощи половиков или ковровых дорожек, обеспечивающих пол от негативного воздействия песка или влаги.

- Напольные панели устойчивы к истиранию колесиками кресел (стульев), только при условии применения резиновых колесиков, которые следует чистить.  Использование кресел на колесиках (роликах) из пластика или металла, без применения защитных ковриков, вызывает повреждения пола и лишает права на гарантию.

- Под ножки стульев, столов и другой мебели следует применять фетровые подкладки, которые следует периодически очищать. Незащищенную мебель нельзя передвигать по поверхности панелей.

- ВНИМАНИЕ. Разлитую на панелях воду следует немедленно удалить.Н

- Необходимо помнить о том, что ламинированные напольные панели передают рисунок натуральной древесины и, как древесина, могут отличаться нерегулярным рисунком и его оттенками и появлением сучков разнообразных размеров и окраски.  Эти разницы не являются дефектом ламинированных панелей.

- Разрешаются предвиденные стандартом EN 13329: разницы в высоте между панелями - макс. 0,15 мм, щели между панелями - макс. 0,20 мм.

- Желобок, который может находиться на нижней стороне напольной панели, не влияет на прочность и функциональные характеристики продукта.

- Производитель рекомендует хранить два образца, приобретенных панелей (1 шт. с начала и 1 шт. с конца панели длиной ок. 20 см с полной ширины), чтобы в случае возможной рекламации можно было провести контрольное исследование.

- Больше информации на тему ламинированных панелей, ухода и монтажа (в том числе монтажа на полу с водяным подогревом) Вы найдете на сайте производителя:  www.swisskrono.pl

ГАРАНТИЯ SWISS KRONO НА НАПОЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

1. Предмет гарантии

1.1. Компания SWISS KRONO sp. z o.o. с местонахождением в г. Жары, 68-200, ул. Сербска 56, производитель, предоставляет гарантию на параметр устойчивости ламинированных панелей к истиранию.

Производитель гарантирует, что узор (рисунок) ламинированных напольных панелей не будет подвержен потертости на поверхности более чем на 1 см2 на одной панели,  при условии их эксплуатации по назначению и в соответствии с "Правилами установки и эксплуатации. Гарантии", описанными выше.

1.2. В зависимости от класса устойчивости к истиранию AC (в соответствии со стандартом EN 13329) гарантийный срок, исчисляемый со дня покупки, составляет соответственно:

- для напольных панелей AC3 - 10 лет в жилых помещениях;

- для напольных панелей AC4  - в жилых помещениях 15 лет (полы марки KRONOPOL PLATINIUM FLOORS 20 лет), в общественных помещениях 5 лет;

- для напольных панелей AC5 п - в жилых помещениях 30 лет, в общественных помещениях 8 лет.

1.3. Ответственность по гарантии распространяется только на дефекты, которые возникли по причинам, уже находящимся в купленных ламинированных напольных панелях. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по другим причинам, в том числе механические повреждения и дефекты, возникших вследствие неправильной установки панелей, их использования не по назначению или использования не в соответствии с требованиями, изложенными в "Принципах установки и эксплуатации. Гарантии".

1.4. Гарантия не распространяется на истирание краев.

2. Подача рекламации по гарантии производителя

2.1. В случае обнаружения дефекта напольных панелей покупатель подает рекламацию по месту покупки панелей, не позднее чем за 30 дней с даты его обнаружения.

2.2. Рекламации должны быть предъявлены в письменной форме. В рекламации необходимо указать декор (название или номер), количество (м2 или штуки), идентификационный номер рекламируемой панели (печатная надпись в нижней части панели), место использования, а также представить обоснование рекламации и указать одно из требований, указанных в пункте 3.2.

2.3. Рекламация должна сопровождаться копией документа, подтверждающего покупку панелей, а также, по возможности, фотографической документацией, четко показывающей дефект.

2.4. Производитель рекомендует хранить два образца, приобретенных панелей (1 шт. с начала и 1 шт. с конца панели длиной ок. 20 см с полной ширины), чтобы в случае возможной рекламации можно было провести контрольное исследование.

3. Рассмотрение рекламации

3.1. Для того, чтобы проверить обоснованность гарантийной претензии, производитель (гарант) оставляет за собой право, с согласия покупателя, на осмотр рекламируемого пола в месте использования.

3.2. В случае признания рекламации, гарант обязуется заменить дефектные панели на продукт без дефектов или снизить цену пропорционально степени дефектности.

3.3 В случае отсутствия возможности замены рекламируемых панелей на идентичные, покупатель имеет право на свободный выбор панелей из текущего предложения SWISS KRONO sp. z o.o., принимая во внимание разницу между ценой, оплаченной за рекламируемые панели и ценой панелей, выбранных для замены.

3.4. Время рассмотрения рекламации гарантом составляет 30 дней.

Гарантия не исключает, не ограничивает и не приостанавливает прав покупателя, следующих из положений о гарантии за дефекты проданного предмета.